## Slide 1: {code}.racer
…the story continues!
Steuerung der {code}.racer per Smartphone

## Slide 2: Was wir brauchen:
Den fertig gebauten {code}.racer
Ein Konto beim MIT App-Inventor haben wir für Euch angelegt
Ein Smartphone mit Android (iOS evtl. später)
Die AppInventor App
Die Arduino-Umgebung

## Slide 3: Wie wir es machen:
Mit dem MIT AppInventor eine App für euer Handy machen
Mit Arduino das Programm für den {code}.racer machen

## Slide 4: MIT AppInventor App aus PlayStore laden und auf dem Smartphone installieren

## Slide 5: MIT AppInventor

## Slide 6: MIT AppInventor
Eure Zugangsdaten beim AppInventor sind folgende:
eMail: coderacerX@itsblue.de
Passwort: MakerLab0X#
Das „X“ bitte durch die Nummer Eures Code-Racers ersetzen.
Beispiel:
coderacer2@itsblue.de
MakerLab02#
Danach ein Projekt anlegen. Dann loslegen 
Siehe die Seiten danach…

## Slide 7: MIT AppInventor
Zuerst ein neues Projekt anlegen:

## Slide 8: MIT AppInventor
Dem Projekt einen Namen geben:
Zum Beispiel: CodeRacerBLE_Alina

## Slide 9: MIT AppInventor
Es öffnet sich ein neuer leerer Arbeitsbereich
In der Mitte wird angezeigt, wie Eure App auf dem Smartphone (ungefähr) aussehen wird.

## Slide 10: MIT AppInventor
Zur Vorbereitung müssen wir noch eine „Extension“ hinzufügen. Dazu erst links auf „Extension“ klicken und dann auf „Import extension“
1.)
2.)

## Slide 11: MIT AppInventor
Wir importieren die Extension vom Computer. Die Datei sollte schon auf euren Rechner heruntergeladen worden sein.
Wenn nicht, könnt ihr sie hier runterladen:
http://appinventor.mit.edu/extensions/

## Slide 12: MIT AppInventor
Die BluetoothLE Extension jetzt noch auf den „Bildschirm“ eures Smartphones ziehen.
Wenn nichts zu sehen ist, dieses Kästchen anklicken.

## Slide 13: MIT AppInventor
Jetzt können wir loslegen.
Auf der linken Seite ist unser „Werkzeugkasten“
Diese Elemente wie Buttons, Bilder etc. können wir auf den Bildschirm des Telefons ziehen. Einfach mit der Maus draufklicken, und auf den Bildschirm ziehen.

## Slide 14: MIT AppInventor
Diese Elemente sind etwas eigenwillig, und bleiben nicht unbedingt da wo man sie hinhaben will.
Deswegen gibt es die „Arrangements“, rechteckige Kästen, in die man zum Beispiel mehrere Buttons ablegen kann.

## Slide 15: MIT AppInventor
Buttons kann man schöner gestalten, wenn man zum Beispiel ein Bild hinterlegt. Dazu einen Button anklicken.
Dann auf Image klicken und dann auf upload file.
Auf „Durchsuchen“ klicken und das gewünschte Bild vom PC hochladen.

## Slide 16: MIT AppInventor
Damit haben wir den mittleren Button schon viel schöner gemacht.
So könnt ihr mit den andern Buttons auch weitermachen, zum Beispiel Pfeile nach rechts, links etc.
Wir haben ein paar Grafiken vorbereitet, ihr könnt aber auch selber welche aus dem Netz suchen oder euch welche designen…
Bilder aus dem Netz sind oft zu groß, ihr müsst sie dann verkleinern. Das geht zum Beispiel ganz einfach mit dem Programm „Irvanview“

## Slide 17: MIT AppInventor
Ihr könnt jetzt also die Oberfläche eurer App schön gestalten.
Aber bisher sind das ja nur bunte Bilder.
Damit etwas passiert wenn ihr auf so einen Button tippt, muss das Handy ja erstmal wissen was überhaupt passieren soll.
Es muss also wieder etwas Programmcode gemacht werden.

## Slide 18: MIT AppInventor
Diesmal müsst ihr allerdings nicht viel selbst tippen. Im AppInventor wird graphisch programmiert.
Das heißt, ihr zieht die Steuerelemente mit der Maus auf die Arbeitsfläche, und AppInventor kümmert sich um den Code.

## Slide 19: MIT AppInventor
Um zu programmieren, müsst ihr die Ansicht umschalten. Das macht ihr oben links mit den Buttons „Designer“ und „Blocks“
Auf der linken Seite gibt es wieder einen „Werkzeugkasten“
Ihr findet hier auch alle Elemente, die ihr in der Design-ansicht erzeugt habt.
Wenn ihr auf eines dieser Element draufklickt, dann könnt ihr dafür nun den „code“ erzeugen.
Dieser „code“ wird dann ausgeführt, wenn ihr am Bildschirm auf den Button tippt.

## Slide 20: MIT AppInventor
Wenn ihr zum Beispiel auf „Button2“ klickt, werden auch die möglichen Steuerelemente dazu angezeigt. Das wichtigste ist natürlich hier gleich das oberste. Damit legt ihr fest, was passiert, wenn auf diesen Button getippt wird (hier wird das Button2.click genannt)

## Slide 21: MIT AppInventor
Seht euch nun das Steuerelement für Buttons genauer an. Als ersten wählt ihr den Button aus, den ihr nun eine Aktion ausführen lassen wollt. Es gibt eine Auswahlliste mit allen Buttons, die ihr vorher in der graphischen Ansicht erstellt habt. Wählt den Button aus, dem ihr nun eine Funktion zuweisen wollt.

## Slide 22: MIT AppInventor
Ihr seht jetzt einige Beschriftungen, die ihr vom „normalen“ Programmieren her auch schon kennt.
when: wenn etwas passiert, wir etwas ausgeführt. Hier ist es: wenn der Button „geklickt“ (also angetippt) wird, wir etwas gemacht.
do: mache. Was hinter dem „do“ steht, wird ausgeführt.
Hier also: Wenn klick -> dann mach was!
Jetzt müßt ihr überlegen, was gemacht werden soll, wenn ein Button angetippt wurde.

## Slide 23: MIT AppInventor
Ihr wollt ja, dass eine Nachricht an den {code}.racer gesendet wird, wenn ihr auf einen der Buttons am Smartphone tippt.
Wir wollen Bluetooth verwenden, um die Nachricht an den {code}.racer zu senden. Bluetooth kennt ihr vielleicht, damit kann man auch Musik an Lautsprecher senden – und vieles mehr.
Damit ihr eine Nachricht an den {code}.racer senden könnt, muss erst mal eine Verbindung zum {code}.racer aufgebaut werden.
Die dazu nötigen Buttons und die Code-Blöcke haben wir für euch schon vorbereitet.

## Slide 24: MIT AppInventor
Wir wollen ja, dass eine Nachricht an den {code}.racer geschickt wird, wenn wir auf einen Button tippen.
Also müssen wir dem Telefon sagen, dass es unsere Nachricht über Funk, in unserem Fall über Bluetooth, an den {code}.racer schickt.
Hier kann man die vorher angelegten Buttons auswählen
Die „1“ wollen wir an den racer senden
Bei einem „click“ (=drauftippen) wird das violette Bluetooth-Modul im Handy aktiviert.

## Slide 25: MIT AppInventor
Ein bischen was zu Bluetooth
Wenn wir funken, müssen wir ja wissen, mit wem.
Deswegen müssen uns erst mal mit einem Gerät, oder hier mit einem {code}.racer, verbinden.
Das alleine reicht aber nicht. So modernes Funkzeug wie unser Bluetooth kann nämlich sehr viele verschiedene Dinge. Zum Beispiel ja auch Musik streamen auf einen Lautsprecher.
Und auch einfach nur Daten übertragen. Und auch mehrere Daten „gleichzeitig“ für verschiedene Anwendungen.
Das brauchen wir alles nicht, aber wir müssen dem Bluetooth sagen, wer gemeint ist.
Das macht man mit eindeutigen Zahlen, die hier UUID heißen.

## Slide 26: MIT AppInventor
Diese Zahlen oder diese UUIDs könnten wir uns natürlich selber ausdenken.
Zum Beispiel: unsere Musikübertragung erhält die Zahl 1, die erste Datenübertragung die Zahl 2, die zweite Datenübertragung die Zahl 3, und so weiter…
Aber wie Ihr Euch sicher schon gedacht habt, macht man es nicht so einfach. 
Man will Nummern, die garantiert nur einmal vorhanden sind.
Die kann man sich im Netz hier holen:
https://www.uuidgenerator.net/

## Slide 27: MIT AppInventor
Letztlich soll es dann so aussehen:
Button „STOP“ gedrückt -> eine „0“ senden -> {code}.racer bleibt stehen
Button „VOR“ gedrückt -> eine „1“ senden -> {code}.racer fährt vorwärts
Button „RECHTS“ gedrückt -> eine „2“ senden -> {code}.racer dreht nach rechts
Button „LINKS“ gedrückt -> eine „3“ senden -> {code}.racer dreht nach links
Button „ZURÜCK“ gedrückt -> eine „4“ senden -> {code}.racer fährt rückwärts

## Slide 28: {code}.racer
Der {code}.racer braucht natürlich auch Software.
Zum Testen haben wir mal was vorbereitet.
Dieser Code schaut sich das empfangene Byte an, und schaltet dann eine der 4 LEDs an und sendet auch über die serielle Schnittstelle was er empfangen hat:
switch (CRstatus)
{case '0':
Serial.println("STOP");
digitalWrite(LED_STOP, HIGH);
break;
case '1':
Serial.println("VOR");
digitalWrite(LED_VORWAERTS, HIGH);
break;
case '2':
Serial.println("LINKS");
digitalWrite(LED_LINKS, HIGH);
break;
case '3':
Serial.println("RECHTS");
digitalWrite(LED_RECHTS, HIGH);
break;
case '4':
Serial.println("ZURUECK"); // hier gibt es keine LED
break;
default:
Serial.println("Kommando unbekannt");
}
Was über Bluetooth empfangen wird, wird in CRstatus abgelegt.
Das Programm prüft nacheinander, ob eine 0, 1, 2, 3 oder 4 empfangen wurde und schaltet dann jeweils eine LED ein.
(Außer beim letzten Kommando, weil wir ja nur 4 LEDs am {code}.racer haben

## Slide 29: Das nächste {code}.racer - Rennen
Wir haben viele Ideen und planen mit euch folgendes:
Mit Ultraschall durch die Rennstrecke kommen ( Wie bisher )
Mit dem Smartphone den {code}.racer steuern
Einen Gegenstand in der Rennstrecke finden mit Kamera (kommt noch)
Mit Infrarot einer Linie durch die Rennstrecke folgen (kommt noch)
Steuerung mit Alexa (kommt noch)
Beim nächsten {code}.racer – Rennen können wir dann davon zwei oder drei Disziplinen auswählen und damit mehrer Durchgänge beim Rennen machen.

## Slide 30: Was hat und was kann ein {code}.racer
RACER_VORWAERTS
- Motor links und rechts vorwärts
ABSTAND MESSEN
- Abstand vorn (Servo in der Mitte)
RACER_ANHALTEN
- Motor links und rechts aus
RACER_RECHTS_DREHEN
- beide Motoren gleichzeitig:
. links kurz vorwärts
. rechts kurz rückwärts
RACER_LINKS_DREHEN
- beide Motoren gleichzeitig:
. links kurz rückwärts
. rechts kurz vorwärts
RACER_RUECKWAERTS
- Motor links und rechts rückwärts
SERVO_MITTE
- Ultraschallsensor nach vorn
SERVO_LINKS
- Ultraschallsensor nach links drehen
SERVO_RECHTS
- Ultraschallsensor nach rechts drehen
Servo
Ultraschallsensor
Antriebsmotoren
Funktionen
Teil

## Slide 31: Wie fährt ein {code}.racer ohne anzuecken?
RACER_VORWAERTS
ABSTAND MESSEN
RACER_ANHALTEN
RACER_RECHTS_DREHEN
RACER_LINKS_DREHEN
SERVO_MITTE
SERVO_LINKS
SERVO_RECHTS
ABSTAND
größer
10cm?
ABSTAND MESSEN
ABSTAND MESSEN
Welcher
ABSTAND
Ist größer
?
START
ja

## Slide 32: {code}.racer
Was man immer machen muss:
Richtigen Controller in Arduino auswählen:
      ESP32 DevKit
Richtigen Port in Arduino auswählen:
      Zum Beispiel COM9
Pins richtig einstellen:
      pinMode(Pinnummer, OUTPUT);
  Oder
      pinMode(Pinnummer, INPUT);
Die Pinnummer vom Modul ablesen.
Anstatt die Pinnummer zu verwenden, kann man dem Pin auch einen Namen geben:
    #define US_TRIG 13

## Slide 33: {code}.racer
Wie steuere ich den Servo an?
#include <ESP32Servo.h>
Ein Servo-objekt erzeugen
Servo myservo;
Pin für Steuerung festlegen:
myservo.attach(SERVOPIN);
servo_angle ist der Winkel, auf den gedreht werden soll
( 0° - 180°)
myservo.write(servo_angle);

## Slide 34: {code}.racer
Wie steuere ich den Ultraschall an?
Der Ultraschall wird mit 2 Pins angeschlossen:
#define US_TRIG 13
#define US_ECHO 12
Diese Pins müssen Ausgänge werden:
pinMode(US_TRIG, OUTPUT);
pinMode(US_ECHO, INPUT);
Die Messung wird gestartet, in dem man auf dem TRIG-Pin einen kurzen Puls erzeugt:
digitalWrite(US_TRIG,LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(US_TRIG,HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(US_TRIG,LOW);
Dann wird gemessen, wie lange es dauert bis der ECHO-Pin auf „HIGH“ geht:
echo_duration = pulseIn(US_ECHO,HIGH);

## Slide 35: {code}.racer
Wie steuere ich die Motoren an?

## Slide 36: {code}.racer

## Slide 37: {code}.racer